СТ СЭВ 291-76

УДК 658.382.3:69.026.6.083.96                                                                                Группа Ж07

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ

Техника безопасности

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Паспорт

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 августа 1977 г. № 1880 стандарт Совета Экономической  Взаимопомощи СТ СЭВ 291-76 “Техника безопасности.  Лифты электрические. Паспорт”

введен в действие в качестве государственного стандарта СССР

в народном хозяйстве СССР с  01.12.1977 г.

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству  с 01.12. 1977 г.

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации Варшава, июнь 1976 г.

Взамен СТ 30-73

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор—делегация СРР в Постоянной Комиссии по стандартизации.

2. Тема 01.835.02—75.

3 СТ СЭВ утвержден на 39-м заседании ПКС.

4 Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны-члены СЭВ

|  | Сроки начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве |
| --- | --- | --- |
| НРБ | Декабрь 1977 г. | Декабрь 1977 г. |
| ВНР | Декабрь 1979 г. | Декабрь 1979 г |
| ГДР |
| Республика Куба |
| МНР | Декабрь 1977 г. | — |
| ПНР | Декабрь 1978 г | Декабрь 1982 г. |
| СРР | Январь 1978 г | — |
| СССР | Декабрь 1977 г | Декабрь 1977 г. |
| ЧССР | Декабрь 1978 г |

5 Срок первой проверки 1981 г., периодичность проверки — 5 лет

Пункт 6 исключен

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Внесено Изменение № 1 (ИУС № 7, 1984)

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на электрические лифты и устанавливает образец паспорта и объем поставляемой с ним документации.

1. Паспорт лифта является документом, удостоверяющим основные параметры, характеристики лифта и его соответствие стандартам СЭВ.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

2. Предприятие-изготовитель должно составить паспорт в соответствии с приложением.

В паспорт из перечня сведений, содержащихся в образце паспорта, должны включаться сведения, которые относятся к данному типу лифта.

При необходимости в паспорт вносятся дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого лифта.

3. Паспорт лифта должен высылаться заказчику вместе с лифтом.

4. Паспорт лифта и поставляемая с ним документация должны составляться на языке страны-поставщика, при этом под текстом необходимо оставить свободное место для перевода на другой язык.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

5. Формат паспорта устанавливается 210х297 мм (для типографского издания—218х290).

6. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем:

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.1. Чертеж установки лифта с указанием основных размеров, схемы подвески кабины и противовеса с указанием размеров канатоведущего шкива, направляющих блоков, барабанов, звездочек, а также угла обхвата канатоведущего шкива и профиля ручья.

6.2. Принципиальная электрическая схема с указанием назначения элементов схемы и описание ее действия.

6.3. Электрические схемы внешних соединений и монтажной разводки проводов по шахте, кабине, машинному и другим помещениям лифта, соединений защитных проводов с указанием марок и сечений проводов на схемах.

6.4. Эскиз автоматического замка дверей шахты и описание его действия.

6.5. Инструкция по монтажу, эксплуатации, ревизии, ремонту и испытанию лифтов*.

____________

* Для лифтов серийного производства, монтируемых в стране изготовителя, допускается инструкцию по монтажу поставлять только монтирующей организации.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

6.6. Ведомость запасных частей и быстроизнашивающихся деталей.

7. Документация, представляемая монтирующей организацией:

7.1. Акт монтирующей организации о соответствии выполненных монтажных работ, включая сварные монтажные соединения, требованиям инструкции по монтажу, установочному чертежу, принципиальной электрической схеме, монтажным чертежам и техническим нормам.

7.2. Акт испытаний.

7.3. Акт монтирующей организации, удостоверяющей, что меры электрозащиты, а также результаты замера сопротивления электроизоляции, соответствуют требованиям действующих технических норм.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА

Наименование поставщика,

адрес

Паспорт

электрического лифта

Перечень документации, поставляемой с паспортом лифта

Наименование документа

Обозначение документа

Количество листов

1. Общие сведения

Предприятие-изготовитель

Тип и модель лифта

Заводской номер

Год изготовления

Привод (редукторный, безредукторный)

Допускаемая температура в машинном помещении и шахте, К (°С) (минимальная и максимальная температура)

|  | Окружающая среда, в которой может работать лифт (сухая, влажная — степень влажности, насыщенная пылью, агрессивными газами, взрыво- и пожароопасная) |
| --- | --- |

|  | Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (их обозначение и наименование) |
| --- | --- |

2. Основные технические данные и характеристики

2 1 Общие сведения

Грузоподъемность, кг

Число пассажиров

Номинальные скорости передвижения, м/с

Система управления

Число остановок

Число дверей шахты

Высота подъема, м

Тип лебедки (редукторная, без редуктора, барабанная, с канатоведущим шкивом)

Диаметр канатоведущего шкива, барабана, звездочки, мм

Род тока

Напряжение, В;

допустимое отклонение

от номинального, % (()

| Частота, Гц |
| --- |
|  | На вводном устройстве при неработающем лифте |

Силовая цепь

в нормальном режиме

при пуске двигателя

Цепь управления

Цепь освещения для: кабины

шахты

ремонтных работ

Цепь сигнализации

2.2. Электродвигатели

Назначение

Тип*

Род тока

Напряжение, В

Номинальный ток, А

Частота, Гц

Мощность, кВт

Допустимый нагрев обмоток двигателя, К (°С) (класс изоляции)

Частота вращения, об/мин

П.В. (%) за время** .... мин

Число включений в час

Исполнение (нормальное, влагозащищенное, пылеводозащищенное, взрывозащищенное, морское и т. п.) с указанием степени защиты

Масса, кг

_____________

* Вносится: асинхронный с фазовым ротором, короткозамкнутый, шунтовой, сериесный и др.

** - указывается по техническим нормам страны-изготовителя

2.3. Тормоза

| Тип (система)* |
| --- |
| Диаметр тормозного шкива, мм |
| Тип |
| Привод |
| Усилие, кН, (кгс) |
|  | тормоза |
|  | Ход исполнительного органа, мм |

________

* Указывается: колодочный, конусообразный и т. п.

2.4. Редуктор

| Тип |  |
| --- | --- |
|  | Заводской номер |  |
|  | Год изготовления |  |
|  | Передаточное число |  |
|  | Расстояние между центрами элементов передачи, мм |  |
|  | Масса, кг |  |

2.5. Двери шахты

Конструкция (распашные, раздвижные, одно-, двух- или многостворчатые)

Размер дверного проема (ширина х высота), мм

|  | Способ открывания или закрывания (ручной, полуавтоматический, автоматический, ключом) |
| --- | --- |

Привод (электрический, гидравлический, пневматический, пружинный и т. п.)

Способ отпирания замка дверей шахты при остановке кабины на уровне посадочной (погрузочной) площадки; отводка неподвижная, подвижная и т. д.

Способ открывания дверей шахты при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке

2.6. Кабина и противовес

Внутренние размеры, кабины, мм:

ширина

глубина

высота

Конструкция пола (подвижный, неподвижный)

|  | Конструкция дверей (распашные, раздвижные, одно-, двух- или многостворчатые и т. п.) |
| --- | --- |

|  | Способ открывания или закрывания дверей (ручной, полуавтоматический, автоматический) |
| --- | --- |

|  | Привод дверей (электрический, гидравлический, пневматический, пружинный и т. п.) |
| --- | --- |

Масса, кг:

кабины (в собранном виде)

противовеса (в собранном виде)

2.7. Канаты стальные

| Кабины | Противо-веса | Ограни-чителя скорости | Центрального этажного аппарата | Уравно-вешиваю-щие |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Конструкция, обозначение

стандарта*

Диаметр, мм*

Число канатов

Длина одного каната, включая длину, необходимую для крепления, м

Временное сопротивление проволоки разрыву, кН/мм2 (кгс/мм2)*

Разрывное усилие* каната в целом, Н (кгс)***

Коэффициент запаса прочности**

Поверхность проволоки* (светлая, оцинкованная)

___________

* Таблица заполняется по сертификатам предприятия-изготовителя канатов.

** Заполняется для тяговых канатов и канатов ограничителя скорости.

*** Вместо разрывного усилия каната в целом допускается указывать номинальное разрывное усилие каната.

2.8 Цепи стальные

|  | Кабины и противовеса | Уравнове-шивающие | Центрального этажного аппарата | Ограничителя скорости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструкция, обозначение стандарта* |
| Диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм* |

Шаг цепи, мм*

Число цепей

Длина одной цепи, мм

Разрывное усилие цепи, Н (кгс)*

Коэффициент запаса прочности**

___________

* Таблица заполняется по сертификатам предприятия-изготовителя цепей.

** Заполняется для тяговых цепей и цепей ограничителя скорости.

2.9. Предохранительные устройства

2.9.1. Механические

|  | Кабины | Противовеса |
| --- | --- | --- |
| Тип (резкого, плавного торможения) |
| Ловители |

Включения:

при ослаблении и обрыве каната

при увеличении скорости

Тип (маятниковый, центробежный и т. п.)

Огра

ничитель

Скорость приведения в действие ловителей, м/с

ско

рости

Усилие на натяжном блоке каната. кН (кгс)

Тип (пружинные, гидравлические и т. п.)

Буфера

Число

Величина хода, мм

2.9.2. Контакты безопасности*

Контроля закрытия створок дверей кабины

Контроля закрытия створок дверей шахты

Контроля запирания дверей шахты

Подвижного пола кабины:

контроля наличия пассажиров

блокировки контактов дверей кабины

сигнальные

Ограничителя скорости

Ловителей:

кабины

противовеса

Ослабления тяговых канатов (цепей)

Натяжного устройства ограничителя скорости

Натяжного устройства уравновешивающих канатов

Гидравлического буфера

________

* Указывается “Есть” или “Нет”.

Для многостворчатых дверей шахты и кабины наличие контроля указывается для каждой створки отдельно.

2.9.3. Концевые выключатели

Разрываемая цепь (силовая, управления).

Способ приведения в действие

3. Заключение (свидетельство о приемке)

Лифт, заводской номер ___________ изготовлен в соответствии с технической документацией и стандартами СЭВ

Узлы и элементы лифта прошли испытания (указать испытания, которым подвергался) _____

_________________________

Лифт признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами

Настоящий паспорт содержит ___________ листов

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Место печати

Директор

(Главный инженер предприятия)

_____________________

Дата

Начальник отдела технического контроля предприятия

(Подпись)

(Измененная редакция, Изм. № 1)